DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA

Biuro: ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław,  tel/fax: 71 326 13 43, e-mail :  cieplej@cieplej.pl,  www.cieplej.pl

Projekt WYKONAWCZY REMONTU

W ZAKRESIE

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,  SPORTU I TURYSTYKI PRZY

UL. PARKOWEJ 1 W SOKOLNIKACH

ZAKRES PROJEKTU: 	Projekt elewacji wraz z kolorystyką elewacji i pokrycie dachowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 	Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

ADRES:   					51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11

OBIEKT:        				Budynek Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i

Turystyki

ADRES:    					98-420 Sokolniki, ul. Parkowa 1

INWESTOR:     				Gmina Sokolniki

ADRES:    					98-420 Sokolniki, ul. J. Piłsudskiego 1

| Cześć architektoniczno - budowlana : | Podpis |
| --- | --- |
| Projektant |  |
| Arch. Agnieszka Cena–Soroko nr upr. 69/84/WBPP |  |

Wrocław, grudzień  2010

PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TREŚCI:

1. Dane ogólne											  str. 3

2. Charakterystyka ogólna									  str. 3

3. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe               						  str. 3

4. Obróbki blacharskie									               str. 5

5. Kolorystyka											  str. 5

6. Wykonanie pokrycia dachowego                                                                                                      str. 6

# 7. Informacja dotycząca odstępstw od projektu	                                                                             str. 6

SPIS RYSUNKÓW:

Elewacja frontowa						skala 1 : 100			rys. 1

Elewacja tylna							skala 1 : 100			rys. 2

Elewacja boczna I						skala 1 : 100			rys. 3

Elewacja boczna II						skala 1 : 100			rys. 4

Przekrój przez ścianę frontową					skala 1 : 100			rys. 5

Elewacje - kolor							skala 1 : 200			rys. 6

PROJEKT WYKONAWCZY

# 1. DANE OGÓLNE

- 1.1.  Obiekt:

- OBIEKT:        		Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

- ADRES:    		98-420 Sokolniki, ul. Parkowa 1

- dz. nr 215/5

- INWESTOR:     		Gmina Sokolniki

- ADRES:    		98-420 Sokolniki, ul. J. Piłsudskiego 1

BRANŻA:                     Architektura

1.2. Cel opracowania: wykonanie projektu wykonawczego dotyczącego termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Zakres remontu obejmuje:

- prace elewacyjne wraz z kolorystyką

- wykonanie pokrycia dachowego

1.3. Podstawa opracowania:  umowa z inwestorem.

## 1.4. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania:

[1] wizja lokalna,

[2] inwentaryzacja własna na cele opracowania

[3] Przedmiar robót udostępniony przez Inwestora

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

2.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki.

2.2   Bezpieczeństwo pożarowe

Kategoria zagrożenia ludzi: budynek niski  użyteczności publicznej zaliczony do kategorii ZL III Klasa odporności pożarowej D.

2.3. Charakterystyczne parametry

| 1 | Powierzchnia zabudowy | 1058,43 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Powierzchnia użytkowa | 1174,80 m2 |
| 3 | Kubatura | 5290,00 m3 |

2.4. Opis formy budynku

Rozbudowany budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym i  częściowym podpiwniczeniem posiada formę prostopadłościanu z dachem dwuspadowym. Budynek posiada 3 wejścia oraz rampy podjazdowe dla osób niepełnosprawnych.

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

# 3.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

# OCIEPLNIE ŚCIAN TECHNOLOGIĄ BEZSPOINOWEGO OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

## Ogólny opis

Zastosowano system ociepleniowy – tynk mineralny malowany farbą silikonową na podłożu styropianowym.

Technologia bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku  polega na bezspoinowym przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej .

Konieczne jest przy rozpoczęciu kładzenia płyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV. Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia.

Powierzchnię ścian oczyścić usunąć odpadajacy tynk

Na oczyszczoną  powierzchnię ściany stosować: grunt, warstwę klejową, styropian, zaprawa klejowa, siatkę z włókna szklanego (zastosować 1 warstwę siatki ), cienkościenny mineralny tynk strukturalny.

Do robót ociepleniowych ścian budynku zaprojektowano płyty styropianowe:

Ściany osłonowe: styropian  grubości 12 cm o λ = 0,040 W/m*K

Cokoły : styropian XPS30 grubość 10 cm o λ=0,034 W/m*K (pas 100 cm przy gruncie)

Attyka: styropian  grubości 5 cm o λ = 0,031 W/m*K

Ościeże : styropian  grubość 2-3 cm o λ=0,031 W/m*K,

Profil startowy o szerokości 12 cm z kapinosem mocowany na całej długości ocieplanych ścian budynku lub listwa systemowa gwarantująca odpowiednie wyprofilowanie kapinosa.

Profile zakończające powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi cechami.

Kapinos  z aluminium lub PCV zastosować w części nadproża otworów okiennych i drzwiowych.

Krawędzie i narożniki zabezpieczyć podwójną siatką na zakładkę.

Kolejność i zakres wykonywania robót ociepleniowych i wykończeniowych

Przygotowanie ściany do ocieplenia:

- Demontaż rur spustowych oraz opierzeń

- Demontaż balustrad i krat okiennych

- Demontaż  podokienników zewnętrznych

3.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

Kolejność warstw :

- Sprawdzenie podłoża – skucie zmurszałych tynków

- Przygotowanie podłoża ściennego -  oczyszczenie. Spłukanie wodą pod ciśnieniem .

- Środek gruntujący płyn gruntujący

- Montaż listwy startowej

- Zaprawa klejąca przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży

- Styropian o λ = 0,040 gr. 12 cm

- Zaprawa zbrojąca  do siatki

- Siatka zbrojąca 145 g. Stosować 1 x siatka

- Tynk mineralny gr. 2 mm

- Farba silikonowa, przeznaczona do malowania wyprawy tynkarskiej w ociepleniach, dostarczana w postaci gotowej do stosowania-farbę nanosić po całkowitym związaniu tynku

Kolorystyka zgodnie z projektem – cz. rysunkowa

## 3.2. Ocieplenie cokołu

- Wykonać ocieplenie z poliestru ekstradowanego XPS30 o λ = 0,034 gr. 10 cm na pasie 100 cm od gruntu

Płyty należy przyklejać do warstwy izolacji przeciwwilgociowej za pomocą kleju bitumicznego, który nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Powierzchnię zewnętrzną należy pokryć warstwą siatki z włókna szklanego wtopionej w zaprawę klejową.

Ocieplenie strefy cokołowej

- Przygotowanie podłoża ściennego: oczyszczenie, zbicie starego tynku, wyrównanie zaprawą cementową,

- Przyklejenie płyt ze styropianu gr. 10 cm za pomocą kleju bitumicznego bez rozpuszczalników organicznych

- Wykonanie warstwy zbrojonej na  1 x siatka zatopiona w kleju

- Tynk mineralny gr. 2 mm

- Farba silikonowa, przeznaczona do malowania wyprawy tynkarskiej w ociepleniach, dostarczana w postaci gotowej do stosowania-farbę nanosić po całkowitym związaniu tynku

## 3.3. Ocieplenie miejsc szczególnych

Ocieplenie ościeży
Ocieplenie ościeży zaprojektowano z płyt styropianowych o współczynniku przewodzenia λ = 0,031  W/m2K. Grubość płyt wynosi 2 -3 cm.

Przygotowanie podłoża ościeży:

Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplane ośnieża. Tkaninę należy wywinąć zapewniając właściwą współpracę siatki z warstwa kleju oraz odpowiednią długość kotwienia.

Ocieplenie attyki

Ocieplenie attyki zaprojektowano ze styropianu o współczynniku przewodzenia λ = 0,031 W/m2K. Grubość płyt wynosi 5 cm.

3.4. Wykończenie ściany ocieplonej:

Ściany na wysokości przyziemia

- Tynk cienkowarstwowy mineralny  - faktura baranek o uziarnieniu 1,0 mm, wykończenie farba silikonowa

Ściany na wysokości piętra

- deskowanie elewacyjne

panele drewniane o szerokości 19 cm na stelażu drewnianym

UWAGA : Nie dopuszcza się zamiany materiału na plastik

- Montaż podokienników z blachy ocynk

- Odprowadzenie wody deszczowej realizowane do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Malowanie elementów stalowych – istniejące barierki farba  ftalowa zgodnie z kolorystyka

- Demontaż i montaż balustrad

- Montaż kratek wentylacyjnych

- Montaż daszków o konstrukcji drewnianej zgodnie z rysunkiem

# 4.  OBRÓBKI BLACHARSKIE

Wykonując nowe obróbki blacharskie z blachy ocynk należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian.

Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 30mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.

Podokienniki z blachy  ocynkowanej.

# 5  KOLORYSTYKA

wg wzornika NCS

Farba silikonowa – elewacyjna		NCS S 2030-Y30R

NCS S 1010-Y20R

NCS S 2002-Y50R

Wnęki okienne                             	NCS S 2030-Y30R

Elementy drewniane  			olejobejca lub lakierobejca, NCS S 2030-Y30R

Parapety, obróbki blacharskie  		blacha ocynk
Rynny i rury spustowe                            	PCV RAL 9006 (szara)

Balustrady                                   	farba alkilowa wg RAL 9006 (szara)

# 6.  WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

Zaprojektowano pokrycie dachowe z balchy dachówko podobnej – kolor czerwień klasyczna.  W strefie okapu należy zamontować pasy nad- i podrynnowe. Zastosować deskę pookapnikową zgodnie z projektem.

Uwaga! Do konserwowania drewna nie należy stosować impregnatów solnych.

Projektuje się likwidacje betonowego daszku wejściowego i zastąpienie go daszkiem drewnianym , wykonanym z drewna C 27.

# Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować!

# 7. INFORMACJA  DOTYCZĄCA ODSTĘPST OD PROJEKTU

Do nieistotnych odstępstw od projektu zalicza się:

- zastąpienie materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem zachowania przepisów konstrukcyjnych, normowych warunków cieplnych oraz wyglądu zewnętrznego budynku.

Dopuszcza się zastosowanie blach dachówki po uzgodnieniu z projektantem.

Do istotnych materiałów należą: okładzina deskowa ścienna, pokrycie dachowe, podbitka oraz kolorystyka

Arch. Agnieszka Cena- Soroko

# Text boxes

Ochrona p.pożarowa.

Zalecenia:

- Sprawdzać każdą dostawę styropianu czy posiada cechę samogaśnięcia zgodnie z normą  PN-88/C-89297.

- Instalacje elektryczne na budynku dostosować do styczności ze styropianem.